А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Свирьстройского городского поселения

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   04.10.2019 г.   №  154

Об утверждении Плана действий по

ликвидации последствий аварийных

ситуаций на территории Свирьстройского

городского поселения.

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 12.03.2013 г. N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Администрация Свирьстройского городского поселения постановляет:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на территории Свирьстройского городского поселения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

И.о. Главы Администрации 				          М.С.Рулева

УТВЕРЖДАЮ:

И.о Главы Администрации

Свирьстройского городского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

от 04 октября 2019 г. № 154

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в  системе теплоснабжения Свирьстройского городского поселения

РАЗДЕЛ I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий.

1.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей.

а) Климат на территории Свирьстройского городского поселения характеризуется как умеренно-континентальный, с холодной морозной зимой и жарким летом.

Средняя месячная температура воздуха июля, самого теплого месяца в году, составляет 17,0-18,0°С. Средняя температура января, самого холодного месяца года -20 - -21°С.

Продолжительность теплого периода (период с положительной средней суточной температурой) в среднем колеблется от 180 до 190 дней. Годовое количество осадков - 300-400 мм. Устойчивый снежный покров лежит в среднем с начала ноября до середины апреля. Относительная влажность воздуха в среднем - 69 %, минимальная - в мае - 58 %. Среднегодовая скорость ветра - 3,8 м/с, преобладающее направление – южное, юго-западное.

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающих объектов и тепловые сети, обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже -25 С в январе и феврале.

1.2. Административное деление, население и населенные пункты Свирьстройского городского поселения.

В состав поселения входит один населенный пункт г.п. Свирьстрой с численностью населения 876 человек. Расстояние до районного центра г. Лодейное Поле – 15 км.

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Муниципальное образование | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов | Потребляемое топливо | Протяженность тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Свирьстройское городское поселение | 45 | 2 | электроэнергия | 3233 м |

Источники топлива

Источником тепловой энергии является электрокотельная. Поставку электроэнергии осуществляет НС ГЭС, расположенная на территории поселения.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия.

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка эл.котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка эл. котельной | Прекращение подачи воды | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка эл. котельной | Выход из строя оборудования | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Местный |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления ряда потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить

- перебои в подаче электроэнергии по причине аварии на электросетях;

- перебои в подаче воды по причине аварии на водозаборе;

- износ тепловых сетей;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

1.2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации поселения, на объектовом уровне – руководители организаций, осуществляющие эксплуатацию объектов ЖКХ и тепловых сетей.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы безопасности теплоснабжения являются:

на уровне поселения – дежурный по администрации поселения;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

1.3. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство одним диспетчером, 1-2 операторами эл.котельной, одним аварийным расчетом. Состав рабочих смен приведен в таблице:

| Муниципальное образование | Число диспетчеров оперативных служб объектов ЖКХ | Число операторов эл. котельной | Состав аварийных расчетов | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Специалисты (человек) | Техника (единиц) |  |
| Свирьстройское городское поселение | 4 | 1-2 | 6 | 4 | Ч+30 |

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов создается группировка сил и средств в количестве 8-10 человек и 4-х единиц специальной техники.

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

резервы финансовых и материальных ресурсов поселения;

резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

2.2. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях.

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на электрокотельной, тепловых сетях, сетях водоснабжения и энергообеспечения осуществляется руководством электрокотельной, организацией, эксплуатирующей ТС, сети водоснабжения и энергоснабжения, а также управляющей организацией жилого фонда.

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся электрокотельная и тепловые сети в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководители работ информируют Администрацию поселения.

О сложившейся обстановке население информируется специалистами Администрации через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководители работ докладывают главе Администрации поселения, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также главе Администрации района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы по согласованию координирует районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Приложение 2

к постановлению и.о. главы Администрации

Свирьстройского городского поселения

от 04 октября 2019 г. № 154

Прядок

действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

Цели:

- Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

- Мобилизация усилий организаций, предоставляющих жилищные и коммунальные услуги, по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

- Снижение до приемлемого уровня ущерба для населения, объектов экономики и социальной сферы, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

- Приведение в готовность штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийных ситуаций.

1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг

а) водоснабжение и водоотведение

| Наименование организации водоснабжающей организации | Адрес организации, телефоны руководителя и диспетчера | Наименование абонента | Адрес абонента, телефоны руководителя и диспетчера | Наименование субабонента | Адрес субабанента, телефон руководителя и диспетчера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Вода-Сервис» | ур. Мирошкиничи т. 2-40-28 2-53-10 | ООО «Жилищное хозяйство» ООО «Омега» | г. Лод. Поле, ул. Титова, 54 (2-45-80); Лод. район, п. Янега, ул. Пионерская, д. т. 46-116 | нет |  |

| Наименование организации водоснабжающей организации | Адрес организации, телефоны руководителя и диспетчера | Наименование абонента | Адрес абонента, телефоны руководителя и диспетчера | Наименование субабонента | Адрес субабанента, телефон руководителя и диспетчера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Водоканал» | ур. Мирошкиничи т. 2-40-28 2-53-10 | ООО «Жилищное хозяйство» ООО «Омега» | г. Лод. Поле, ул. Титова, 54 т. 2-45-80; Лод. район, п. Янега, ул. Пионерская, д. 4 т. 46-116 | нет |  |

б) теплоснабжение

| Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефоны руководителя и диспетчера | Наименование абонента | Адрес абонента, телефоны руководителя и диспетчера | Наименование субабонента | Адрес субабанента, телефон руководителя и диспетчера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Лодейнопольская Теплосеть» | г. Лодейное Поле ул. Титова, 27а 2-53-01; 2-15-74 | ООО «Жилищное хозяйство» | г. Лод. Поле, ул. Титова, 54 т. 2-45-80; | нет |  |

в) электроснабжение

| Наименование электроснабжающей организации | Адрес организации, телефоны руководителя и диспетчера | Наименование абонента | Адрес абонента, телефоны руководителя и диспетчера |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» (НЛЭС) | г. Лодейное Поле, ул. Энергетиков, 4 2-21-93, 2-26-78 | ООО «Жилищное хозяйство», ООО «Омега» | г. Лод. Поле, ул. Титова, 54 т. 2-45-80; Лод. район, п. Янега, ул. Пионерская, д. 4 т. 46-116 |

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № | Наименование технологического нарушения ( перерыв в подаче питьевой воды по СНиП 2.04.02 ) | Время на устранение час. мин. |
| --- | --- | --- |
|  | Любое технологическое нарушение | Не более 24 часов |

б) на объектах теплоснабжения

| № | Наименование технологического нарушения ( по п.4.16.1 ГОСТ Р 51617-2000 ) | Время на устранение час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | ниже -20 |
|  |  |  | 10 | 5,6 | 4,2 | 3,8 |

в) на объектах электроснабжения

| № | Наименование технологического нарушения ( перерыв в подаче электроэнергии более 1 суток ) | Время на устранение час. мин. |
| --- | --- | --- |
|  | Инцидент: для электроприёмников 2 категории для электроприёмников 3 категории | 2 ч 24 ч |

3. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| Наименование организации, ответственной за ликвидацию аварии | Наименование привлекаемых организаций | Адрес и телефоны руководителя и диспетчера | Время готовности сил и средств час.мин | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | персонал чел. | техника, ед. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ООО «Вода сервис» ООО «Водоканал» | Аварийно-восстан. бригады | ур. Мирошкиничи, т. 2-40-28 2-53-10 | 2 ч | 15 | 3 |  |
| Лодейнопольский район ООО «Ленэнерго» филиала «Новоладожские электрические сети» (НЛЭС) | Аварийно-восстановительные бригады | г. Лодейное Поле, ул. Энергетиков, 10 т. 2-34-10 2-26-78 | 2 ч | 12 | 4 |  |
| ООО «Лодейнопольская теплосеть» | Группы аварийно-технических работ | г. Лодейное Поле, ул. Титова, 27а 2-53-01 2-15-74 | 2 ч | 12 | 2 |  |

4. Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций

по состоянию на 01.09.2013.

| № | Наименование материальных средств | Ед. измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9 10 11 12 13 14 | Кабель, провод Выключатель нагрузки ВН-16 Изолятор 10 кВ Изолятор 0,4 кВ Рубильник 0,4 кВ Шина алюминиевая Трансформатор силовой Трубы диаметром 50-300 мм Свинец Каболка Электроды Листовая сталь Стальной прут Сальниковая набивка | м шт. шт. шт. шт. кг шт. кг кг кг кг кг кг кг | 100 3 100 150 6 50 5 500 100 100 50 100 50 50 |  |

- Перечень территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти,

органов управления субьекта Российской Федерации и органов местного самоуправления,                                              привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

| № | Наименование органа управления, государственного учреждения, привлекаемых к ликвидации аварии | Адрес органа управления, телефон руководителя и диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефон руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нет |  |  |

6. Порядок действий Администрации, организаций и служб при возникновении аварийных ситуаций на объектах ЖКХ

| № | Мероприятия | Исполнитель | Адрес предоставления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Технологические нарушения (аварийная ситуация), устраняемые АДС и персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварии на объекте ЖКХ | Диспетчер организации ЖКХ | Руководитель организации ЖКХ Специалисты Администрации Поставщики комм. услуг | Информирование ОД ГО и ЧС т. 2-54-30 |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Аварийно-спасательные формирования | Руководитель организации ЖКХ |  |
| 3 | Доклад о ликвидации аварии и вводе объекта в рабочий режим | Диспетчер организации ЖКХ | Руководитель организации ЖКХ, глава Администрации | Информирование ОД ГО и ЧС т. 2-54-30 |
| 6.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварии на объекте ЖКХ | Диспетчер организации ЖКХ по распоряжению руководителя ЖКХ | Глава Администрации , председатель КЧС и ПБ МО, отдел ГО и ЧС | Информирование ОД ГО и ЧС т. 2-54-30 |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба | Руководитель организации ЖКХ | Члены оперативного штаба | Диспетчер пред. ЖКХ ведет учет прибытия оповещенных |
| 3 | Уточнение плана локализации и ликвидации аварии, плана привлечения дополнительных сил и средств | Оперативный штаб | Руководство привлеченных предприятий |  |
| 4 | Организация круглосуточного дежурства членов оперативного штаба | Руководитель предприятия ЖКХ | Оперативный штаб |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварии | Руководитель оперативного штаба | Глава Администрации , председатель КЧС и ПБ МО, отдел ГО и ЧС |  |
| 6 | Оповещение населения | Руководитель оперативного штаба | Средства массовой информации, средства оповещения МЧС |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварии | Командиры аварийно-спас. формирований | Руководитель опер. штаба |  |
| 8 | Ликвидация аварии и ввод объекта в рабочий режим | Руководитель опер. штаба | Руководитель предприятия |  |
| 9 | Доклад о ликвидации аварии и вводе объекта в рабочий режим | Руководитель опер. штаба | Глава Администрации , председатель КЧС и ПБ МО, отдел ГО и ЧС |  |
| 6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории поселения | ЕДДС Лен.области | ОД ГО и ЧС , средства массовой информации |  |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения аварийной ситуации | ОД ГО и ЧС | Глава Администрации , председатель КЧС и ПБ МО, отдел ГО и ЧС |  |
| 3 | Приведение в состояние готовности формирований ЖКХ , дополнительных сил и средств | Аварийно-спасательные формирования ЖКХ | Руководитель организации (предприятия ) |  |
| 4 | Доклад о готовности формирований и дополнительных сил и средств к работе по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Командиры формир., руководители предпр. | Глава Администрации , председатель КЧС и ПБ МО, отдел ГО и ЧС | Информирование ОД ГО и ЧС т. 2 -54-30 |

Приложение №3

к постановлению и.о. главы Администрации

Свирьстройского городского поселения

от 04 октября 2019 г. № 154

П О Р Я Д О К

мониторинга системы теплоснабжения Свирьстройского городского поселения

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие Администрации, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация Свирьстройского городского поселения.

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранения, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории поселения.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

- паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;

- расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

- исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);

- данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводится в базу данных ООО «Лодейнопольская Теплосеть».

Анализ данных для управления производится специалистами ООО «Лодейнопольская Теплосеть». На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение.

4.2. Хранение, обработка и представления данных

Единая база данных хранится и обрабатывается на основе технологии клиент сервер (SQL SERVER). (выбор программного обеспечения БД и ГИС).

4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения

Системы анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлены на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

Приложение 4

к постановлению и.о. главы Администрации

Свирьстройского городского поселения

от 04 октября 2019 г. № 154

ПОЛОЖЕНИЕ

об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения Свирьстройского городского поселения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение:

определяет основные задачи, функции и полномочия Администрации как единой дежурно-диспетчерской службы, Свирьстройского городского поселения (далее-поселение) с учетом оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения поселения;

устанавливает порядок управления, взаимодействия и обмена информацией в целях обеспечения надёжного теплоснабжения, оперативного контроля и принятия необходимых мер по предупреждению, ликвидации технологических нарушений и их последствий в системах теплоснабжения.

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения поселения осуществляется Администрацией поселения.

Администрация поселения в пределах своих полномочий взаимодействует с дежурно-диспетчерскими службами (далее - ДДС) теплоснабжающих и теплосетевых организаций (объектов) на территории поселения независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки

и обмена информацией о технологических нарушениях (авариях), чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС) (происшествиях) и совместных действий при ликвидации аварийных ситуаций, угрозы возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения поселения предназначено для приема и передачи сообщений

о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающих организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оповещения руководящего состава муниципального звена и населения о технологических нарушениях (авариях), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

Общее руководство оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения поселения осуществляет глава Администрации - председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности поселения.

Администрация поселения в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами, определяющими порядок и объем обмена информацией при взаимодействии оперативных диспетчерских служб, законодательством, схемами тепловых сетей на территории поселения, настоящим Положением, а также соответствующими муниципальными правовыми актами.

Администрация поселения в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения поселения осуществляет свою деятельность во взаимодействии с диспетчерскими службами субъектов теплоэнергетики, подразделениями органов государственной власти и органами местного самоуправления Лодейнопольского района.

Основные задачи Администрации Свирьстройского городского поселения в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения поселения

Администрация поселения в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения поселения выполняет следующие основные задачи:

прием сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающих организаций;

оповещение и информирование органов управления, сил и средств на территории поселения, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), населения и ДДС оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия);

организация взаимодействия в целях оперативного реагирования на технологические нарушения (аварии), ЧС (происшествия) с органами управления организацией и ДДС  оперативных служб и организаций (объектов) поселения;

регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, обобщение информации о произошедших технологических нарушения (авариях), ЧС (происшествиях), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившей информации;

оперативное управление силами и средствами организаций, расположенными на территории поселения, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации аварий на теплосетях и других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий).

Основные функции Администрации в области оперативно-диспетчерского

управления в системе теплоснабжения Свирьстройского городского поселения

На Администрацию поселения в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения поселения возлагаются следующие основные функции:

осуществление сбора и обработки информации в области нарушения теплоснабжения населения и социально-значимых объектов на территории поселения;

информационное обеспечение координационных органов поселения;

анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС  оперативных служб и организаций (объектов), в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;

обработка и анализ данных о технологическом нарушении (аварии) на теплосетях, возникновении ЧС (происшествии), определение масштаба аварийной ситуации и уточнение состава ДДС оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на происшествие (ЧС);

сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер

по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

доведение информации об аварийной ситуации (ЧС) (в пределах своей компетенции) до органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, созданных при органах Администрации поселения и Лодейнопольского района;

контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации (ЧС) и организация взаимодействия;

представление докладов (донесений) о возникновении аварийной ситуации (ЧС), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, действиях по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

мониторинг состояния комплексной безопасности тепловых сетей на территории поселения.

Порядок работы Администрации Свирьстройского городского поселения в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения поселения

Под оперативной ликвидацией аварии следует понимать возобновление работы эл. котельной, восстановление  поврежденного участка сети, а также производство операций, имеющих целью:

предотвращение развития аварии;

восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и качества тепловой энергии.

Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена информацией о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий (далее - информация), а также организации управления в системе теплоснабжения поселения.

Сбор и обмен информацией осуществляется в целях принятия мер по своевременной ликвидации аварий на теплосетях, а также своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, связанных с авариями на объектах теплоснабжения.

Информация должна содержать сведения о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий в соответствии с Критериями аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения (приложение № 1) и макетом оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ (приложение № 2).

Администрация поселения осуществляют сбор и обмен информацией в области теплоснабжения, как правило, через ДДС теплосетевых организаций на территории поселения, обобщает и направляет в дежурно-диспетчерскую службу района.

Теплосетевые организации на территории поселения в соответствии с заключенными соглашениями представляют информацию в Администрацию поселения.

Информация представляется немедленно но факту нарушения, далее по состоянию на 08.30 и по завершении аварийно-восстановительных работ.

Ведение оперативных переговоров и записей в оперативно-технической документации должно производиться в соответствии с инструкциями, указаниями и распоряжениями с применением единой общепринятой терминологией.

Управление режимами работы объектов оперативно-диспетчерского управления должно осуществляться в соответствии с заданным графиком объектов теплоэнергетики. Регулирование параметров тепловых сетей должно обеспечивать поддержание заданного давления и температуры теплоносителя в контрольных пунктах.

Порядок взаимодействия Администрации Свирьстройского городского поселения в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения поселения с ДДС субъектов теплоэнергетики

Порядок взаимодействия Администрации поселения и ДДС субъектов теплоэнергетики определяется заключенными соглашениями, устанавливающими порядок взаимодействия и обмена информацией между экстренными оперативными службами при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях).

Для осуществления функций, предусмотренных настоящим Положением и получения необходимой информации Администрация поселения в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения поселения взаимодействует с ДДС субъектов теплоэнергетики на территории поселения, с ответственными лицами за теплохозяйство других предприятий, учреждений и организаций поселения.

Обмен информацией ведется в соответствии с инструкцией о порядке ведения оперативных переговоров и записей (приложение № 3).

Требования к работникам Администрации поселения в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения поселения

Работники Администрации поселения должны знать:

- схему тепловых сетей на территории поселения;

- особенности работы с персоналом организаций системы жилищно-коммунального хозяйства;

- должности и фамилии руководящего состава системы безопасности поселения и адреса аварийно-спасательных формирований дежурных служб, входящих в структуру указанной системы в поселении;

- организацию системы дежурно-диспетчерских служб субъектов теплоэнергетики в поселении;

- зону территориальной ответственности Администрации поселения;

- зоны территориальной ответственности дежурно-диспетчерских служб субъектов теплоэнергетики в поселении;

- риски возникновения аварийных ситуаций (ЧС), характерные для теплосетей на территории поселения;

- состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, оповещения, средств автоматизации;

- порядок информационного обмена.

Приложение № 1

к положению об оперативно-диспетчерском

управлении в системе теплоснабжения

Свирьстройского городского поселения

Критерии

аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения

Объявление режима чрезвычайной ситуации (локальной, местной, территориальной, региональной или федеральной), вызванного прекращением или угрозой прекращения теплоснабжения потребителей.

2.1. Прекращение теплоснабжения населения продолжительностью:

- свыше 4 часов при отрицательных температурах наружного воздуха;

- свыше 12 часов при положительных температурах наружного воздуха.

2.2. Общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям  продолжительностью:

- свыше 12 часов и более при отрицательных температурах наружного воздуха;

- свыше 24 часов и более при положительных температурах наружного воздуха.

Приложение № 2

к положению об оперативно-диспетчерском управлении

в системе теплоснабжения поселения

Макет оперативного донесения

о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ

| № пп |  | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование субъекта муниципального образования |  |
| 2. | Дата и время возникновения нарушения |  |
| 3. | Место нарушения (наименование объекта, участка тепловой сети) с указанием эксплуатирующей организации |  |
| 4. | Причина нарушения |  |
| 5. | Характер повреждений |  |
| 6. | Количество потребителей, попавших под ограничение. в том числе: зданий и сооружений (в т. ч. жилых); социально значимых объектов; население; объекты жизнеобеспечения |  |
| 7. | Зафиксирован ли несчастный случаи со смертельным исходом на объекте теплоснабжения |  |
| 8. | Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных параметров) |  |
| 9. | Дефицит (или резерв) мощности |  |
| 10. | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 11. | Принимаемые меры по восстановлению теплоснабжения потребителей (в т. ч. с указанием количества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения нарушения |  |
| 12. | Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ (копия протокола) |  |
| 13. | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 14. | Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно-восстановительных работ |  |

Примечание - Информация направляется немедленно по факту нарушения, далее через три часа и по завершении аварийно-восстановительных работ.

Приложение № 3

к положению об оперативно-диспетчерском управлении

в системе теплоснабжения поселения

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке ведения оперативных переговоров и записей.

1. Указания по ведению оперативных переговоров.

1.1.Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фамилии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии.

1.2.Дежурный Администрации, получивший сообщение должен дать подтверждение о том, что сообщение понято правильно.

1.3.Все оперативные переговоры с руководителями электрокотельной, диспетчерами тепловых сетей, ООО «Вода-Сервис», Электрические сети, ООО «Жилищное хозяйство» должны фиксироваться.

1.5.Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается.

2.Указания по ведению оперативных записей.

2.1.Оперативный журнал является основным оперативным документом дежурного Администрации, должен постоянно находиться на месте дежурства.

2.2.Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку.

2.3.Дежурному Администрации запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки.

2.4. Все записи в журнале должны производиться в хронологической последовательности с указанием времени и даты.

2.5.Дежурный Администрации должен записать в оперативный журнал информацию в следующем объеме:

о факте технологического нарушения (аварии);

о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах;

о предупреждении метеослужбы о  резком понижении температуры, сильном ветре и т.д.)

2.8. В оперативной документации рекомендуется применять следующие сокращенные письменные обозначения:

ТК - тепловая камера;

М - магистраль;

ЭК - электрокотельная;

ВК - водогрейный котел;

ПК - паровой котел;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

ТУ - тепловой узел;

НПТс - насос подпиточный тепловой сети;

Т/С - тепловая сеть;

СН - сетевой насос;

ПТс - подающий трубопровод теплосети;

ОТс - обратный трубопровод тепловой сети;

ГВС - горячее водоснабжение;

Задв. -  задвижка;

Вент. -  вентиль;

ТП - тепловой пункт;

ДТС - диспетчер тепловой сети;

СО - система отопления;

ГВС - система горячего водоснабжения;

НО - насос отопления;

Примечание: слова «включен», «отключен», «проверено», «установлено» сокращать запрещается.